SZG1000L系列搪玻璃双锥回转真空干燥机

SZG—B系列是目前国内最新颖的双锥回转真空干燥机。该机是我厂为了符合药品管理“GMP”标准的要求而采用日本技术，博采众长，全新设计的干燥机，是目前国内双锥形干燥设备领域中最为先进、科学的一种新机型。它能使制药、化工、食品、塑料、电子、冶金等行业的粉粒状物料干燥更上一个台阶。

干燥原理： 
该机内胆采用不锈钢或碳钢搪玻璃制成，在真空状能下，夹套内加入热水或蒸气进行加热，内壁的热量与湿物料接触，靠筒体的转动，不断翻滚物料，物料吸收后，蒸发吸收后，蒸发后的蒸汽水份，通过真空泵连续地抽出筒体外，从而加快了物料的干燥速度，随着物料的不断翻滚，充分达到了物料均匀干燥和混和。因此，本机亦可作为混料机使用。

干燥特点与用途： 
1． 凡采用四个方向抽真空过滤头先进设计的机型，干燥的物料绝对不被二次污染，可达“GMP”要求。 
2． 适合不能接受高温干燥、容易氧化（如热敏性、憎氧性物料） 
3． 干燥时排出的挥发物需回收（如贵重溶剂的回收、有毒气体的收集） 
4． 要求成品干燥均匀及含湿量很低的物料。 
5． 干燥时对金属离子含量有严格限制的物料（应使用搪玻璃罐体，可杜绝物料与金属壁接触） 
6． 对结晶形状有严格要求的物料。

技术参数： 
工作压力：内罐-0.09Mpa 
工作温度：内罐＜120℃ 
装料系数：＜60%（容积） 
夹套：＜0.1Mpa 
夹套：＜118℃ 
转速：4-5转/分(如特殊要求可1-10转/分无级调速)

规格．系列：

| 型号 | 容积(L) | 换热面积(M) | 电机功能(KW) | 外形尺寸(长×宽×高) | 重量(T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZG-B100 | 100 | 1 | 0.75 | 1630×800×1300 | 0.9 |
| SZG-B500 | 500 | 4 | 1.5 | 2300×1200×2200 | 1.8 |
| SZG-B1000 | 1000 | 4.95 | 2.2 | 2900×1300×2400 | 2 |
| SZG-B1500 | 1500 | 6.4 | 3 | 3000×1400×2500 | 2.8 |
| SZG-B2000 | 2000 | 7.5 | 4 | 3400×1400×3000 | 3.2 |
| SZG-B3000 | 3000 | 9.8 | 7.5 | 3700×1650×3500 | 4.8 |

江阴市普友粉体设备有限公司

电话：0510-86387287

传真0510-86389287

网址：www.puyouft.com

联系人：周先生 18795668736